## Slide 1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ
КРИТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СКАЧКОМ
1
Колокольчиков С.Д. (kolokolchikov@inr.ru)
29 сентября 2022
27/09/2022

## Slide 2
Критическая энергия
MCF
Slip-factor
Увеличение энергии частиц 1) изменение импульса частиц; 2) изменение длины траектории.
FO
SO
При получаем критическое значение для Лоренц-фактора , таким образом, энергия,
которая соответствует этому соотношению и называется критической энергией ускорителя
(используется также термин transition energy).
2
27/09/2022

## Slide 3
3
27/09/2022
Техника создания скачка
Чтобы обеспечить быстрое изменение критической энергии ,
необходимо осуществить быстрый сдвиг бетатронной частоты
за счет изменения разности тока квадрупольных линз Ф и Д.
Изменение разности тока I линз Ф и Д может приводить к сдвигу
бетатронного числа не более, чем на .
Для оптической структуры Коллайдера изменение бетатронного числа
на величину благодаря дисперсии в арках колец
приводит к изменению .
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ ПРОТОННЫХ
ПУЧКОВ В УСКОРИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ КОЛЛАЙДЕРА NICA

## Slide 4
4
27/09/2022
Twiss Functions

## Slide 5
5
27/09/2022
Техника создания скачка(2)
Изменение обусловлено вариацией ,
что в свою очередь связано с изменением градиентов N=48
дефокусирующих линз в двух арках на суммарную величину
за счет быстрого изменения разности тока между линзами Ф и Д,
где – средняя бета функция в арке.
Произведение величины изменения градиента дефокусирующей линзы
на ее длину м равно = =0,07,
где BR=45 Тл×м - магнитная жесткость при кинетической энергии протонов 12,6 ГэВ.
Изменение градиента при быстрой вариации тока в линзах Д равно .
При токе в линзе I=9,7 кА, ее градиент равен G=21,5 Tл/м,
а изменение градиента линзы на обусловлено изменением в ней тока на величину =67 A.
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ ПРОТОННЫХ
ПУЧКОВ В УСКОРИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ КОЛЛАЙДЕРА NICA

## Slide 6
6
27/09/2022
Техника создания скачка(3)
Максимальная скорость нарастания / t ограничена максимально
возможным темпом нарастания градиента поля линзы dG/dt=14,3 Тл/(м×с)
или темпом нарастания тока в ней dI/dt=6,4 кА/c.
Для быстрого изменения должны быть установлены в каждой арке
по дополнительному импульсному источнику питания линз Д с током I=67 A.
При суммарной индуктивности дефокусирующих линз L=2.25 мГн
и скорости нарастания тока в них dI/dt=6,4 кA/с
напряжение каждого источника составляет 14,5 В.
Время изменения q и, соответственно, равно t = I/(dI/dt)=10,5 мс,
а темп изменения величины d /dt составляет 8,5 с-1
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ ПРОТОННЫХ
ПУЧКОВ В УСКОРИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ КОЛЛАЙДЕРА NICA

## Slide 7
7
27/09/2022
Основные выкладки

## Slide 8
Скачок критической энергии
Учет только первого порядка slip-factor’a
Схемы осуществления скачка
8
27/09/2022

## Slide 9
9
27/09/2022
Изменение рабочей точки при осуществлении скачка
Working point

## Slide 10
10
27/09/2022
Изменение при осуществлении скачка
Пример для 0,44 x 0,44
PTC/MADX

## Slide 11
Динамическая апертура (1)
11
27/09/2022

## Slide 12
Динамическая апертура (2)
12
27/09/2022

## Slide 13
13
27/09/2022
Формализм
Hans Stockhorst
Beam Cooling at COSY and HESR
Theory and Simulation – Part 1 Theory

## Slide 14
14
27/09/2022
Сепаратиста в Barrier Bucket
Hans Stockhorst
Beam Cooling at COSY and HESR
Theory and Simulation – Part 1 Theory
Сепаратриса
ВЧ

## Slide 15
15
27/09/2022
Влияние пространственного заряда (1)
J. Wei and S. Y. Lee
SPACE CHARGE EFFECT AT TRANSITION ENERGY AND
THE TRANSFER OF R.F. SYSTEM AT TOP ENERGY

## Slide 16
16
27/09/2022
J. Wei and S. Y. Lee
SPACE CHARGE EFFECT AT TRANSITION ENERGY AND
THE TRANSFER OF R.F. SYSTEM AT TOP ENERGY
Влияние пространственного заряда (2)

## Slide 17
17
27/09/2022
Получение гистограммы распределения

## Slide 18
18
27/09/2022
Нахождение матрицы Грамма по полученной гистограмме

## Slide 19
19
27/09/2022
Получаем разложение по требуемому многочлену
Вызов процедур в основной программе

## Slide 20
20
27/09/2022
Циклы
Цикл по N * 1000 оборотов
Цикл по всем частицам
Вычисление распределения и построение аппроксимации
Каждой частице находим приписываем производную
Решаем дифференциальное уравнение для 2000 оборотов
При решении уравнения проверяем действует ли ВЧ-барьер
Вычисление значений
Ускоряем частицы полем в 300 V

## Slide 21
Изменение энергии
21
27/09/2022

## Slide 22
22
27/09/2022
Влияние пространственного заряда (вычисления)

## Slide 23
Моделирование прохождения критической энергии
Уравнения продольного движения ):
Напряжение типа Barrier Bucket
23
27/09/2022

## Slide 24
24
27/09/2022
Изменение распределения и напряжения
Начальное

## Slide 25
25
27/09/2022
Изменение распределения и напряжения
Перед скачком

## Slide 26
26
27/09/2022
Изменение распределения и напряжения
Непосредственно
во время скачка (2)

## Slide 27
27
27/09/2022
Изменение распределения и напряжения
Непосредственно
во время скачка

## Slide 28
28
27/09/2022
Изменение распределения и напряжения
Непосредственно
во время скачка

## Slide 29
29
27/09/2022
Изменение распределения и напряжения
После скачка

## Slide 31
Коротко о повышении критической энергии
31
27/09/2022

## Slide 32
Введение суперпериода
Суперпериод состоит из 3 ФОДО ячеек
Выражение для MCF
(momentum compaction factor)
Уравнение для дисперсионной функции с бипериодической переменной фокусировкой
,
– градиент магнитооптических линз, – суперпериодическая модуляция градиента
32
27/09/2022

## Slide 33
,
ахромат первого порядка
Без введения суперпериодов. Соответствует
– количество горизонтальных бетатронных колебаний на длине арке,
– количество суперпериодов на длине арки
При введения суперпериодов.
Резонансная структура
33
27/09/2022

## Slide 34
Полностью регулярная структура
34
27/09/2022

## Slide 35
Missing magnet. Подавление дисперсии
35
27/09/2022

## Slide 36
Коррекция хроматичности
36
27/09/2022