## Slide 1
1
Колокольчиков С.1,2, Аксентьев А. 1,2,3, Мельников. А, 1,3 Сеничев Ю. 1,2, Сыресин Е.4, Ладыгин В.4, Иванов С.5, Калинин В.5, Пашков П. 5, Ермолаев А. 5
1Институт ядерных исследований Российской академии наук, Москва
2Московский физико-технический институт, Долгопрудный
3Московский инженерно-физический институт, Москва
4Объединенный институт ядерных исследований, Москва
5Институт физики высоких энергий, Протвино
Москва, 25 декабрь 2023.
Прохождение критической энергии
в протонном синхротроне У-70 в гармоническом ВЧ
25/12/2023
Москва, 2023

## Slide 2
Введение
Проблема прохождения критической энергии в синхротроне NICA г. Дубна актуальна для экспериментов с протонами на энергии 13 ГэВ. Для экспериментов с тяжелыми ионами на энергии 4,5 ГэВ такой сложности не возникает, так как критическая энергия ~5,7 ГэВ. NICA оснащена различными ВЧ станциями: барьерной ВЧ-1 [1] и гармоническими ВЧ-2, ВЧ-3.
Данная работа посвящена исследованию прохождения критической энергии в гармоническом ВЧ. С этой целью в работе приведены экспериментальные данные сеанса на синхротроне У-70, где осуществляется прохождение критической энергии методом быстрого изменения критической энергии в гармоническом ВЧ. А также изучено прохождение без создания дополнительного скачка.
2
25/12/2023
Москва, 2023

## Slide 3
Прохождение без скачка
3
25/12/2023
Москва, 2023

## Slide 4
Прохождение без скачка
Уравнения продольного движения
Время адиабатичности и нелинейности
Возмущение пучка
  Поперечное согласование
  Продольное согласование
Моделирование
4
25/12/2023
Москва, 2023

## Slide 5
Уравнения продольного движения
5
25/12/2023
Москва, 2023
где отклонение частицы от референсной, – скорость, – угловая частота и соответствующее время обращения, – гармоническое число, – амплитуда ВЧ, – фаза равновесной частицы.
Коэффициент скольжения
(Slip-factor)

## Slide 6
Время адиабатичности и нелинейности
6
25/12/2023
Москва, 2023
Длина L = C, м | 
Коэффициент расширения орбиты | 
Коэффициент расширения орбиты | 
Критическая энергия, ГэВ | 
Лоренц-фактор | 
Максимальная интенсивность, | 
Ускоряющая фаза | 
Время адиабатичности , мс | 
Время нелинейности , мс | 
Гармоническое число | 
Амплитуда ускоряющих станций, кВ | 
Количество ускоряющих станций | 
Темп ускорения , 1/c | 
Длина L = C, м | 
Критическая энергия, ГэВ | 
Гармоническое число | 
Амплитуда ускоряющих станций, кВ | 
Количество ускоряющих станций | 
Время адиабатичности
Условие стабильности
Время нелинейности

## Slide 7
Без скачка (MCF0 vs MCF1)
7
25/12/2023
Москва, 2023
Ускорение
7.0 – 9.0 ГэВ
Начальный размер
7.0 – 13.0 ГэВ
7.0 – 13.0 ГэВ

## Slide 8
Без скачка (MCF0 vs MCF1) Snapshot
8
25/12/2023
Москва, 2023
Ускорение
7.0 – 9.0 ГэВ
Начальный размер

## Slide 9
Возмущение пучка
9
25/12/2023
Москва, 2023
Импеданс в общем случае включает в себя все возможные взаимодействия пучка с окружающей средой. Особый интерес на динамику при исследовании прохождения критической энергии представляет как продольный импеданс , так и поперечный [5]
большое значение представляет интенсивность сгустка и распределение частиц, определяя дополнительное напряжение. В зависимости от конкретного видна импеданса, наведеное напряжение может как фокусировать, так и дефокусировать сгусток

## Slide 10
Поперечное согласование
10
25/12/2023
Москва, 2023
Поперечная нестабильность «голова-хвост»
Несколько сгустков
Условие стабильности
.

## Slide 11
Продольное согласование
11
25/12/2023
Москва, 2023
Критерий Кейл-Шнель
Предельный ток

## Slide 12
Без скачка (Импеданс
12
25/12/2023
Москва, 2023
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb

## Slide 13
13
25/12/2023
Москва, 2023
Без скачка (Импеданс
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb

## Slide 14
Без скачка (Импеданс
14
25/12/2023
Москва, 2023
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb

## Slide 15
Без скачка (Импеданс
15
25/12/2023
Москва, 2023
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb

## Slide 16
Моделирование || прохождения критической энергии без скачка
16
25/12/2023
Москва, 2023
 | Сохранение пучка (9 ГэВ) | Особенности
Без импеданса Интенсивность ppb | 100% | Квадрупольные колебания после
Без импеданса Интенсивность ppb | 99.65% | Присутствует слабое влияние нелинейности
Импеданс Интенсивность ppb | 99.65% | Уменьшение длины сгустка после
Импеданс Интенсивность ppb | 99.60% | Уменьшение длины сгустка до
Импеданс Интенсивность ppb | 99.60% | Существенное сжатие + раскачка до
Импеданс Интенсивность ppb | 98.60% | Увеличенная амплитуда квадрупольных колебаний + раскачка до
 | Сохранение пучка (9 ГэВ) | Особенности
 | 100% | 
 | 99.65% | Присутствует слабое влияние нелинейности
 | 99.65% | 
 | 99.60% | 
 | 99.60% | 
 | 98.60% | 

## Slide 17
Прохождение скачком
17
25/12/2023
Москва, 2023

## Slide 18
Прохождение без скачка
Скачок критической энергии
Модулирование дисперсионной функции
Изменение рабочей точки
Смена фазы ВЧ
Подавление хроматичности
Моделирование продольной динамики
Станция перезахвата
18
25/12/2023
Москва, 2023

## Slide 19
Скачок критической энергии
19
25/12/2023
Москва, 2023
Скачок критической энергии применяется для увеличения темпа пересечения критической энергии пучком, при этом сам темп ускорения не меняется. Это достигается изменением параметров ускорителя, при котором изменяется
Скачок критической энергии | 0.9
Скачок | 
Длительность переднего фронта, мс | 36
Время заднего фронта, мс | 1
 | 0.9
Длительность переднего фронта, мс | 36
Время заднего фронта, мс | 1

## Slide 20
Модулирование дисперсионной функции
20
25/12/2023
Москва, 2023
Такая модуляция в синхротроне У-70 осуществляется квадруполями во 2 и 8 блоках каждого суперпериода [7]. При этом квадруполи расположены на через полпериода и имеют противоположные полярности.

## Slide 21
Изменение рабочей точки
21
25/12/2023
Москва, 2023
Время от момента инжекции, мс | Рабочая точка | Относительно скачка
290 |  | до процедуры скачка
295 |  | начало процедуры скачка
310 |  | середина процедуры скачка
326 |  | момент скачка
330 |  | после скачка
Время от момента инжекции, мс |  | Относительно скачка
290 |  | до процедуры скачка
295 |  | начало процедуры скачка
310 |  | середина процедуры скачка
326 |  | момент скачка
330 |  | после скачка
Изменение рабочей точки связано с тем, что квадруполи обеспечивающие поднятия критической распложены не точно через полпериода, а также с их конечными размерами. В целом, рабочая точка оптимизирована таким образом, чтобы избежать резонанс связи .

## Slide 22
Изменение рабочей точки
22
25/12/2023
Москва, 2023
Время от момента инжекции, мс | Рабочая точка | Относительно скачка
290 |  | до процедуры скачка
295 |  | начало процедуры скачка
310 |  | середина процедуры скачка
326 |  | момент скачка
330 |  | после скачка
Время от момента инжекции, мс |  | Относительно скачка
290 |  | до процедуры скачка
295 |  | начало процедуры скачка
310 |  | середина процедуры скачка
326 |  | момент скачка
330 |  | после скачка

## Slide 23
Смена фазы ВЧ
23
25/12/2023
Москва, 2023
Независимо от способа прохождения критической энергии, фаза ускоряющего поля меняется в соответствии с уравнением (3) стабильности фазового движения. На рис.6 представлена временная длительность пучка относительно фазы ВЧ, видно, что в момент скачка критической энергии, также видны и продольные квадрупольные колебания.

## Slide 24
Смена фазы ВЧ и скачок на У-70
24
25/12/2023
Москва, 2023

## Slide 25
Cкачок (MCF0 vs MCF1)
25
25/12/2023
Москва, 2023
Ускорение
6.9 – 8.9 ГэВ
Начальный размер
6.9 – 12.9 ГэВ
6.9 – 12.9 ГэВ

## Slide 26
Cкачок (MCF0 vs MCF1) Snapshot
26
25/12/2023
Москва, 2023
Ускорение
6.9 – 8.9 ГэВ
Начальный размер
6.9 – 12.9 ГэВ
6.9 – 12.9 ГэВ

## Slide 27
Cкачок (Импеданс
27
25/12/2023
Москва, 2023
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb

## Slide 28
Cкачок (Импеданс
28
25/12/2023
Москва, 2023
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb

## Slide 29
Cкачок (Импеданс
29
25/12/2023
Москва, 2023
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb

## Slide 30
Cкачок (Импеданс
30
25/12/2023
Москва, 2023
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb

## Slide 31
Моделирование || прохождения критической энергии cкачком
31
25/12/2023
Москва, 2023
 | Сохранение пучка (9 ГэВ) | Особенности
Без импеданса Интенсивность ppb | 100% | Длина сгустка не значительно сокращается
Без импеданса Интенсивность ppb | 100% | Нелинейность отсутствует
Импеданс Интенсивность ppb | 100% | Уменьшение длины после скачка
Импеданс Интенсивность ppb | 100% | Слабые квадрупольные колебания до скачка
Импеданс Интенсивность 1 ppb | 99% | Длина сгустка существенно сокращается + раскачка до скачка
Импеданс Интенсивность 1 ppb | 99% | Большая амплитуда квадрупольных колебаний + раскачка до скачка
 | Сохранение пучка (9 ГэВ) | Особенности
 | 100% | Длина сгустка не значительно сокращается
 | 100% | Нелинейность отсутствует
 | 100% | 
 | 100% | 
 | 99% | 
 | 99% | 

## Slide 32
Станция перезахвата
32
25/12/2023
Москва, 2023
Как видно из уравнений (5) и (11), а также численного моделирования, продольная длина сгустка важна в том смысле, что создаваемое напряжение импедансом вида действует на градиент распределения частиц в сгустке и тем больше, чем меньше длина самого сгустка и больше интенсивность. С этой целью, на У-70 также может быть использована станция перезахвата, которая раскачивает пучок и тем самым увеличивает длину сгустка.

## Slide 33
Заключение
33
25/12/2023
Москва, 2023
Прохождение критической энергии в гармоническом ВЧ как с использованием метода скачка, так и без него, было рассмотрено в сеансе на протонном синхротроне У-70. А также при помощи моделирования продольной динамики для различных импедансов и интенсивностей сгустков.
Показано, что темп ускорения играет ключевую роль при прохождении критической энергии. Для его увеличения используют метод поднятия критической энергии при помощи модуляции дисперсионной функции. Что позволяет контролировать продольную длину сгустка в момент прохождения критической энергии.
Полученные результаты представляют большой интерес для дальнейшего изучения критической энергии как в гармоническом, так и барьерном ВЧ в коллайдере NICA для ускорения поляризованных протонов.

## Slide 34
Благодарность
34
25/12/2023
Москва, 2023
Автор выражает благодарность директору ИФВЭ Иванову С.В. за возможность участия в сеансе на синхротроне У-70, а также сотрудникам ОУК ИФВЭ Калинину В.А., Пашкову П.Т., Ермолаеву А.Д. за всестороннюю помощь в изучении рассматриваемой задачи.

## Slide 35
Литература
35
25/12/2023
Москва, 2023
[1] Kolokolchikov, S. and Senichev, Y. and Melnikov, A. and Syresin, E.", Acceleration and crossing of transition energy investigation using an RF structure of the barrier bucket type in the NICA accelerator complex, 10.1088/1742-6596/2420/1/012001, JACoW, IPAC2022, WEPOPT004, 2022
[2] J. Wei, S.-Y. Lee, Space Charge Effect at Transition Energy and the Transfer of R.F. System at Top Energy, BNL— 41667
[3] S.-Y. Lee, Accelerator Physics (Fourth Edition), DOI:10.1142/11111, ISNB: 978-981-327-468-6, 978-981-327-467- 9, World Scientific Publishing Company, 2018.
[4] MADX, https://mad.web.cern.ch/mad/
[5] Ng, K. Y.", Physics of Intensity Dependent Beam Instabilities, U.S. Particle Accelerator School (USPAS 2002), FERMILAB-FN-0713, 2002.
[6] П. Т. Пашков, Измерение индуктивной компоненты продольного импеданса связи У-70 с помощью скачка критической энергии – Протвино: ИФВЭ, 2004. – 16 с.: ил. – (ИФВЭ ; 2004-4) . – URL: http://dbserv.ihep.su/~pubs/prep2004/04-04-k.htm . - Библиогр.:с.16
[7] С. А. Черный, Ускорительный комплекс ИФВЭ, ЭЧАЯ 1991, том 22, выпуск 5.
[8] Пашков, П. Т, Основы теории протонного синхротрона: Учеб. пособие для студентов МГУ / П. Т. Пашков. - Протвино: Гос. науч. центр Рос. Федерации Ин-т физики высок. энергий, 1999. - 112 с.:- (Государственный научный центр Российской Федерации Институт физики высоких энергий (ИФВЭ); 99-42. ОУ У-70).
[9] BLonD, https://blond.web.cern.ch/

## Slide 36
What’s next
36
25/12/2023
Москва, 2023
По прохождению критической энергии скачком
Статья по прохождению в гармоническом ВЧ на У-70
Прохождение в гармоническом ВЧ для NICA
Статья по прохождению в гармоническом/барьерном ВЧ
По диссертации
IBS для NICA (тяжелые/легкие ядра в регулярной/резонансной структуре)
Прохождение критической через резонанс
  A Novel Non-adiabatic Approach To Transition Crossing In A Circular Hadron Accelerator (M. Giovannozzi 2023)
Резонансная магнитооптическая структура для ФОДО, ФДО, ОДФДО
Старый Нуклотрон
8-shape Нуклотрон
По студентам
Владислав
OptiM для дейтронов 270 МэВ
MADX
COSY
Патриция
«Прецессия спина в электрическом и магнитном полях»