## Slide 1
Прохождение критической энергии
в протонном синхротроне У-70 в гармоническом ВЧ
Докладчик: Колокольчиков С. 1,2 (kolokolchikov@inr.ru)
Со-авторы: Сеничев Ю.1,2, Аксентьев А. 1,2,3,
Мельников А. 1,2,4, Калинин В.5
1Институт ядерных исследований Российской академии наук, Москва
2Московский физико-технический институт, Долгопрудный
3Московский инженерно-физический институт, Москва
4Институт теоретической физики, Черноголовка
5Институт физики высоких энергий, Протвино
Москва, 29 марта 2024 г.
IX Международная конференция
«Лазерные, плазменные исследования и технологии» ЛаПлаз-2024
Секция "Ускорители заряженных частиц и радиационные технологи"

## Slide 2
Мотивация / Введение
Проблема прохождения критической энергии в синхротроне NICA г. Дубна актуальна для экспериментов с протонами на энергии 13 ГэВ. Для экспериментов с тяжелыми ионами на энергии 4,5 ГэВ такой сложности не возникает, так как критическая энергия, характеристика кольца, ~5,7 ГэВ. NICA оснащена различными ВЧ станциями: барьерной ВЧ-1 и гармоническими ВЧ-2, ВЧ-3.
Данная работа посвящена исследованию прохождения критической энергии в гармоническом ВЧ. С этой целью в работе приведены экспериментальные данные сеанса на синхротроне У-70, где осуществляется прохождение критической энергии методом быстрого изменения критической энергии в гармоническом ВЧ. А также изучено прохождение без создания дополнительного скачка.

## Slide 3
Оглавление
Уравнения продольного движения
Время адиабатичности и нелинейности
Прохождение без скачка
Прохождение скачком
Моделирование

## Slide 4
Уравнения продольного движения
где отклонение частицы от референсной, – скорость, – угловая частота и соответствующее время обращения, – гармоническое число, – амплитуда ВЧ, – фаза равновесной частицы.
Коэффициент скольжения
(Slip-factor)

## Slide 5
Время адиабатичности и нелинейности
Длина L = C, м | 
Коэффициент расширения орбиты | 
Коэффициент расширения орбиты | 
Критическая энергия, ГэВ | 
Лоренц-фактор | 
Максимальная интенсивность, | 
Ускоряющая фаза | 
Время адиабатичности , мс | 
Время нелинейности , мс | 
Гармоническое число | 
Амплитуда ускоряющих станций, кВ | 
Количество ускоряющих станций | 
Темп ускорения , 1/c | 
Длина L = C, м | 
Критическая энергия, ГэВ | 
Гармоническое число | 
Амплитуда ускоряющих станций, кВ | 
Количество ускоряющих станций | 
Время адиабатичности
Условие стабильности
Время нелинейности

## Slide 6
Прохождение без скачка

## Slide 7
Без скачка (MCF0 vs MCF1)
7.0 – 13.0 ГэВ
Ускорение
7.0 – 9.0 ГэВ
7.0 – 13.0 ГэВ

## Slide 8
Без скачка (MCF0 vs MCF1) Snapshot
7.0 – 13.0 ГэВ
7.0 – 13.0 ГэВ

## Slide 9
Возмущение пучка
Импеданс в общем случае включает в себя все возможные взаимодействия пучка с окружающей средой. Особый интерес на динамику при исследовании прохождения критической энергии представляет как продольный импеданс , так и поперечный [5]
большое значение представляет интенсивность сгустка и распределение частиц, определяя дополнительное напряжение. В зависимости от конкретного видна импеданса, наведеное напряжение может как фокусировать, так и дефокусировать сгусток

## Slide 10
Продольное согласование
Критерий Кейл-Шнель
Предельный ток

## Slide 11
Без скачка (Импеданс
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb

## Slide 12
Без скачка (Импеданс
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb

## Slide 13
Без скачка (Импеданс
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb

## Slide 14
Без скачка (Импеданс
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb

## Slide 15
Моделирование || прохождения критической энергии без скачка
Параметры | Сохранение пучка (9 ГэВ) | Особенности
Без импеданса Интенсивность ppb | 100% | Квадрупольные колебания после
Без импеданса Интенсивность ppb | 99.65% | Присутствует слабое влияние нелинейности
Импеданс Интенсивность ppb | 99.65% | Уменьшение длины сгустка после
Импеданс Интенсивность ppb | 99.60% | Уменьшение длины сгустка до
Импеданс Интенсивность ppb | 99.60% | Существенное сжатие + раскачка до
Импеданс Интенсивность ppb | 98.60% | Увеличенная амплитуда квадрупольных колебаний + раскачка до
Параметры | Сохранение пучка (9 ГэВ) | Особенности
 | 100% | 
 | 99.65% | Присутствует слабое влияние нелинейности
 | 99.65% | 
 | 99.60% | 
 | 99.60% | 
 | 98.60% | 

## Slide 16
Прохождение скачком

## Slide 17
Скачок критической энергии
Скачок критической энергии применяется для увеличения темпа пересечения критической энергии пучком, при этом сам темп ускорения не меняется. Это достигается изменением параметров ускорителя, при котором изменяется
Скачок критической энергии | 0.9
Скачок | 
Длительность переднего фронта, мс | 36
Время заднего фронта, мс | 1
 | 0.9
Длительность переднего фронта, мс | 36
Время заднего фронта, мс | 1

## Slide 18
Модулирование дисперсионной функции
Такая модуляция в синхротроне У-70 осуществляется квадруполями во 2 и 8 блоках каждого суперпериода [7]. При этом квадруполи расположены на через полпериода и имеют противоположные полярности.

## Slide 19
Изменение рабочей точки
Время от момента инжекции, мс | Рабочая точка | Относительно скачка
290 |  | до процедуры скачка
295 |  | начало процедуры скачка
310 |  | середина процедуры скачка
326 |  | момент скачка
330 |  | после скачка
Время от момента инжекции, мс |  | Относительно скачка
290 |  | до процедуры скачка
295 |  | начало процедуры скачка
310 |  | середина процедуры скачка
326 |  | момент скачка
330 |  | после скачка
Изменение рабочей точки связано с тем, что квадруполи обеспечивающие поднятия критической распложены не точно через полпериода, а также с их конечными размерами. В целом, рабочая точка оптимизирована таким образом, чтобы избежать резонанс связи .

## Slide 20
Изменение рабочей точки
20
Время от момента инжекции, мс | Рабочая точка | Относительно скачка
290 |  | до процедуры скачка
295 |  | начало процедуры скачка
310 |  | середина процедуры скачка
326 |  | момент скачка
330 |  | после скачка
Время от момента инжекции, мс |  | Относительно скачка
290 |  | до процедуры скачка
295 |  | начало процедуры скачка
310 |  | середина процедуры скачка
326 |  | момент скачка
330 |  | после скачка
19/01/2024
Дубна, 2024

## Slide 21
Смена фазы ВЧ
Независимо от способа прохождения критической энергии, фаза ускоряющего поля меняется в соответствии с уравнением (3) стабильности фазового движения. На рис.6 представлена временная длительность пучка относительно фазы ВЧ, видно, что в момент скачка критической энергии, также видны и продольные квадрупольные колебания.

## Slide 22
Смена фазы ВЧ и скачок на У-70

## Slide 23
Cкачок (MCF0 vs MCF1)
6.9 – 12.9 ГэВ
Ускорение
6.9 – 8.9 ГэВ
6.9 – 12.9 ГэВ

## Slide 24
Cкачок (MCF0 vs MCF1) Snapshot
6.9 – 12.9 ГэВ
Ускорение
6.9 – 8.9 ГэВ
6.9 – 12.9 ГэВ

## Slide 25
Cкачок (Импеданс
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb

## Slide 26
Cкачок (Импеданс
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb

## Slide 27
Cкачок (Импеданс
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb

## Slide 28
Cкачок (Импеданс
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb
Импеданс
MCF
Интенсивность ppb

## Slide 29
Моделирование || прохождения критической энергии cкачком
 | Сохранение пучка (9 ГэВ) | Особенности
Без импеданса Интенсивность ppb | 100% | Длина сгустка не значительно сокращается
Без импеданса Интенсивность ppb | 100% | Нелинейность отсутствует
Импеданс Интенсивность ppb | 100% | Уменьшение длины после скачка
Импеданс Интенсивность ppb | 100% | Слабые квадрупольные колебания до скачка
Импеданс Интенсивность 1 ppb | 99% | Длина сгустка существенно сокращается + раскачка до скачка
Импеданс Интенсивность 1 ppb | 99% | Большая амплитуда квадрупольных колебаний + раскачка до скачка
 | Сохранение пучка (9 ГэВ) | Особенности
 | 100% | Длина сгустка не значительно сокращается
 | 100% | Нелинейность отсутствует
 | 100% | 
 | 100% | 
 | 99% | 
 | 99% | 

## Slide 30
Станция перезахвата
Как видно из уравнений (5) и (11), а также численного моделирования, продольная длина сгустка важна в том смысле, что создаваемое напряжение импедансом вида действует на градиент распределения частиц в сгустке и тем больше, чем меньше длина самого сгустка и больше интенсивность. С этой целью, на У-70 также может быть использована станция перезахвата, которая раскачивает пучок и тем самым увеличивает длину сгустка.

## Slide 31
Заключение
Прохождение критической энергии в гармоническом ВЧ как с использованием метода скачка, так и без него, было рассмотрено в сеансе на протонном синхротроне У-70. А также при помощи моделирования продольной динамики для различных импедансов и интенсивностей сгустков.
Показано, что темп ускорения играет ключевую роль при прохождении критической энергии. Для его увеличения используют метод поднятия критической энергии при помощи модуляции дисперсионной функции. Что позволяет контролировать продольную длину сгустка в момент прохождения критической энергии.
Полученные результаты представляют большой интерес для дальнейшего изучения критической энергии как в гармоническом, так и барьерном ВЧ в коллайдере NICA для ускорения поляризованных протонов.

## Slide 32
Благодарность
Автор выражает благодарность директору ИФВЭ Иванову С.В. за возможность участия в сеансе на синхротроне У-70, а также сотрудникам ОУК ИФВЭ Калинину В.А., Пашкову П.Т., Ермолаеву А.Д. за всестороннюю помощь в изучении рассматриваемой задачи.

## Slide 33
Литература
[1] Kolokolchikov, S. and Senichev, Y. and Melnikov, A. and Syresin, E.", Acceleration and crossing of transition energy investigation using an RF structure of the barrier bucket type in the NICA accelerator complex, 10.1088/1742-6596/2420/1/012001, JACoW, IPAC2022, WEPOPT004, 2022
[2] J. Wei, S.-Y. Lee, Space Charge Effect at Transition Energy and the Transfer of R.F. System at Top Energy, BNL— 41667
[3] S.-Y. Lee, Accelerator Physics (Fourth Edition), DOI:10.1142/11111, ISNB: 978-981-327-468-6, 978-981-327-467- 9, World Scientific Publishing Company, 2018.
[4] MADX, https://mad.web.cern.ch/mad/
[5] Ng, K. Y.", Physics of Intensity Dependent Beam Instabilities, U.S. Particle Accelerator School (USPAS 2002), FERMILAB-FN-0713, 2002.
[6] П. Т. Пашков, Измерение индуктивной компоненты продольного импеданса связи У-70 с помощью скачка критической энергии – Протвино: ИФВЭ, 2004. – 16 с.: ил. – (ИФВЭ ; 2004-4) . – URL: http://dbserv.ihep.su/~pubs/prep2004/04-04-k.htm . - Библиогр.:с.16
[7] С. А. Черный, Ускорительный комплекс ИФВЭ, ЭЧАЯ 1991, том 22, выпуск 5.
[8] Пашков, П. Т, Основы теории протонного синхротрона: Учеб. пособие для студентов МГУ / П. Т. Пашков. - Протвино: Гос. науч. центр Рос. Федерации Ин-т физики высок. энергий, 1999. - 112 с.:- (Государственный научный центр Российской Федерации Институт физики высоких энергий (ИФВЭ); 99-42. ОУ У-70).
[9] BLonD, https://blond.web.cern.ch/