## Slide 1
Прохождение критической энергии протонным пучком
в гармоническом и барьерном ВЧ коллайдера NICA
Докладчик: Колокольчиков С. 1,2 (kolokolchikov@inr.ru)
Со-авторы: Сеничев Ю.1,2, Аксентьев А. 1,2,3 Мельников А. 1,2,4
1Институт ядерных исследований Российской академии наук, Москва
2Московский физико-технический институт, Долгопрудный
3Московский инженерно-физический институт, Москва
4Институт теоретической физики, Черноголовка
Москва, 29 марта 2024 г.
IX Международная конференция
«Лазерные, плазменные исследования и технологии» ЛаПлаз-2024
Секция "Ускорители заряженных частиц и радиационные технологи"

## Slide 2
Мотивация / Введение
Проблема прохождения критической энергии в синхротроне NICA г. Дубна актуальна для экспериментов с протонами при энергии пучка 13 ГэВ, так как накладывает ограничения на конечную светимость. Для экспериментов с тяжелыми ионами при энергии 4,5 ГэВ такой сложности не возникает, так как критическая энергия, характеристика кольца, ~5,7 ГэВ.
Рассматривается скачкообразное прохождение критической энергии со сдвигом бетатронной частоты для сохранения стабильности пучка. Коллайдер NICA имеет отличные по своему принципу работы ускоряющие ВЧ станции: барьерная и гармоническая. В силу их особенностей, отличается и динамика продольного движения, влияющая также и на прохождение критической энергии.

## Slide 3
Оглавление
Светимость
Изменение эмиттанса
Продольная микроволновая неустойчивость
Скачок критической энергии

## Slide 4
Комплекс Nuclotron-NICA

## Slide 5
Светимость
Сначала необходимо определить требуемую интенсивность и длину синусоидальных сгустков в продольной плоскости для коллайдерного эксперимента. Оба эти параметра оказывают влияние на светимость
Светимость порядка

## Slide 6
Светимость
Светимость явно зависит от продольной длины пучка только в параметре песочных часов. , , то есть при неизменных параметрах и увеличении только длины сгустка в 2 раза, влияние эффекта песочных часов уменьшит исходную светимость на 30% . Для NICA предполагается достичь , бета-функция в точке встречи .
Однако, таким образом учтена только явная зависимость от продольной длины. Неявно, светимость зависит и от продольного эмиттанса сгустка так как накладывает ограничение на количество частицы сгустке. При этом длина и разброс по импульсам для синусоидального сгустка связаны. Поэтому, любое увеличение конечного эмиттанса сгустка, приводит к увеличению его длины.
1.
2.

## Slide 7
Ускорение
– Инжекция в Коллайдер из Нуклотрона при энергии 2-3 ГэВ (ниже критической энергии коллайдера)
– Прохождение критической энергии в Коллайдере при энергии 5.7 ГэВ
– Формирование синусоидальных сгустков (в случае барьерного ВЧ) – Эксперимент при энергии порядка 13 ГэВ

## Slide 8
Магнитооптическая структура
– изменение бетатронной частоты и – изменяя градиент в фокусирующих квадрупольных линзах, расположенных в максимумах и . – для имеющейся структуры для обеспечения скачка порядка потребуется изменять частоту в пределах .

## Slide 9
Принципиальная схема скачка для ВЧ-2
– Ограниченная величины самого скачка , – Ограниченный темп изменения критической энергии – Темп ускорения в гармоническом ВЧ-2 больше максимального темпа изменения критической энергии
– Рассматриваемый скачок оказывается незначительным

## Slide 10
Принципиальная схема скачка в гармоническом ВЧ У-70
На У-70 скачок достигается также искажением дисперсионной функции. Расположением дополнительных квадруполей через полпериода которые имеют противоположные полярности, тем самым частота остается практически неизменной, модулируя при этом дисперсионную функцию. И изменение критической энергии происходит на , то есть в 10 раз больше, по сравнению с упомянутым для НИКА.

## Slide 11
Моделирование в гармоническом ВЧ
Без скачка
С учетом высших порядков
Без учета влияния импедансов
Со скачком
С учетом высших порядков
Без учета влияния импедансов

## Slide 12
Изменение эмиттанса
Для этого нужно рассмотреть нормализованный эмиттанс как инвариант.
– Конечный с.к. эмиттанс синусоидального сгустка равен , что соответствует нормализованному ()
– Формируется из эмиттанса равномерного сгустка в барьерном ВЧ , разделенного на 22 синусоидальных сгустка при помощи ВЧ гимнастики.
– Эмиттанс барьерного ВЧ подвержен влиянию критической энергии на эмиттанс охлажденного пучка после инжекции , .
– Охлажденный пучок формируется после инжекции, накопления и электронного охлаждения на 2-3 ГэВ .
Для барьерного ВЧ

## Slide 13
Продольная микроволновая неустойчивость
Кейл-Шнель критерий

## Slide 14
Продольная микроволновая неустойчивость
– длина пучка или для барьерного ВЧ это эквивалентно расстоянию между удерживающими барьерами
Ограничение на количество частиц
нормализованный эмиттанс для барьерного ВЧ ( так как распределение по импульсам имеет гауссов вид, а продольный размер – равномерный). С другой стороны

## Slide 15
Принципиальная схема скачка для барьерного ВЧ
для барьерного ВЧ

## Slide 16
Продольная микроволновая неустойчивость
– Светимость порядка – в конечных 22 синусоидальных сгустках – Требуемое количество частиц в барьерном ВЧ как минимум должно быть больше . , вблизи для расчётов принято .
Таким образом ограничение для длины пучка ограничение на количество частиц , для , .

## Slide 17
Принципиальная схема скачка для барьерного ВЧ
Предварительное поднятие критической энергии
Скачок критической энергии

## Slide 18
Заключение
Гармоническое ВЧ
– Ограниченная величины скачка , – Ограниченный темп изменения критической энергии
Приводят к незначительному скачку через критическую энергию.
Барьерное ВЧ – Ограниченная величина скачка – Продольная микроволновая неустойчивость Приводят к существенному ограничению на количество частиц в сгустке и понижению светимости конечного эксперимента.
Возможность применение скачка для NICA
Возможные способы преодоления – Инжекция в коллайдер выше критической энергии
– Поднятие критической энергии коллайдера выше энергии эксперимента

## Slide 19
Стендовый доклад
Прохождение критической энергии
в протонном синхротроне У-70 в гармоническом ВЧ